91011 LED CG-S

Pos.    )		Stück

LED-Stufen-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Schutzart IP65. Seitliche Befestigungskrallen für die Befestigung in Hohlwänden oder Holzstufen (Klemmbereich 3-30 mm).

Lichtlenkung mittels in Abdeckscheibe integrierten Linsenoptiken, optimiert für die Ausleuchtung von Stufen. Spezielle Anordnung der LEDs vermeidet die Blendung von tieferstehenden Personen.

Helligkeit zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit in 4 Stufen einstellbar.

Hohe Lebensdauer der LEDs >= 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20-stelligen Adressschaltern.

Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich.

Lichtstrom:	 				33 lm

Lichtquelle:					7 x 0,2 W LED

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium

Gehäusefarbe: 					Blende Anthrazit RAL 7016

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm² für Durchverdrahtung

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Anschlussleistung Netzbetrieb:			4,6 VA / 2,1 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		10 mA

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm):				L = 256, H = 72,  T = 66

Typ: 91011 LED CG-S

Fabrikat: ALMAT

Pos.    )		Stück

Zubehör für 91011 LED CG-S:

- Einbaugehäuse, zum Einputzen oder für den Betoneinbau

Fabrikat: ALMAT