# 71011 LED CG-S

Pos.    )		Stück

Einseitig abstrahlende LED – Rettungszeichenleuchte für Wandmontage, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838.

Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert mit gesiebter Piktogrammscheibe.

Lichtquelle: 1 x hocheffiziente, weiße Highpower-LED 1,1 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Gleichmäßige Ausleuchtung mittels Kombination aus LED-Optik und Reflektor.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Erkennungsweite: 				30 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium

Gehäusefarbe: 					Aluminium eloxiert

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		14 mA

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			5,80  VA / 3,1 W

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 40

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-10°C bis +40°C

Abmessungen Leuchte (mm): 			L = 349, H = 188, T = 80

# Typ:  71011 LED CG-S

Fabrikat: ALMAT