GuideLed SL 13041 CG-S – Deckeneinbau mit tiefstrahlender, symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit symmetrischer Optik für Fluchtwegeausleuchtung  aus hohen Montagehöhen für Deckeneinbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Tiefstrahlende, symmetrische Lichtverteilung für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung für Lichtpunkthöhen bis 28 m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

> 10 m ab 10 m Lichtpunkthöhe

> 14 m ab 20 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 2 x hocheffiziente, weiße Highpower-LEDs 1,5 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Rechteckiges Design mit nahezu deckenbündigem Erscheinungsbild: sichtbarer Gehäuseteil nur 1,5 mm hoch, bestehend aus Rahmen und klarer Abschlussscheibe. Geringe Einbautiefe von nur 36 mm. Kühlkörper aus Aluminium-Druckguß. Werkzeuglose Montage der Leuchte durch Klemmfedern für Deckenstärken bis 20 mm. LED-Konverter im separatem Kunststoffgehäuse mit Durchgangsverdrahtungsklemme 2,5 mm² und Zugentlastung für Primär- und Sekundäranschluss.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung  (Scheinleistung/Wirkleistung): 8,5 VA / 5,0 W.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguß, PC

Gehäusefarbe: 					Weiß RAL 9010

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			21,5 mA

Schutzklasse: 					I

Schutzart: 					IP 41

(Gehäuse Konverter IP 20)

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen (mm) :				L = 97, B = 97,  H = 38

Gehäuse für LED-Konverter:

L = (132 + 85), H = 26, T = 47  (abgewinkelte Bauform)

Abmessungen Deckenausschnitt (mm):		L = 87, B = 87

Typ: GuideLed  SL  13041 CG-S – Deckeneinbau mit tiefstrahlender, symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung

Fabrikat: ALMAT