# W276.3/4 LED

Pos.    )		Stück

LED-Handscheinwerfer mit eingebautem Ladegerät und Notlichtfunktion gem. EN 60598-2-22: Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED.

Robuste Ausführung mit aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff.

Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W- 240 lm) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W – 330 lm). Nebenlicht mit 6 x 3-Chip-LEDs (1,5 W) und breitstrahlender Lichtverteilung.

Lichttechnik(Hauptlicht):

Lichtstärke: 						I max = 3720 cd / Halbwertswinkel = 12,4°

Beleuchtungsstärke:			150 lx @ 5 m, 6 lx @ 25 m, 1,5 lx @ 50 m

Batteriebetriebszeit:			5,5 h Eco-Mode Hauptlicht

3,5 h Boost-Mode Hauptlicht

14 h Nebenlicht

Inklusive drei Vorsteckscheiben (rot, orange, klar/prismiert) zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung.

Schaltfunktionen: Hauptlicht, Nebenlicht, Blinklicht (Hauptlicht), Notlicht

Batterie: wiederaufladbarer, wartungsfreier und gasdichter NC-Akku 4,8V/4Ah

Anschlussspannung: 230V, 50/60Hz, 10VA

Anschlussleitung: Spiralkabel mit Euro-Stecker

Schutzklasse: II

Schutzart: IP54

Optionen:

- Schockgeprüfter Wandhalter

- Wandkonsole

Typ: W276.3/4 LED

Fabrikat: ALMAT

# W276.3/7 LED

Pos.    )		Stück

LED-Handscheinwerfer mit eingebautem Ladegerät und Notlichtfunktion gem. EN 60598-2-22: Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED.

Robuste Ausführung mit aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff.

Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0 W- 240 lm) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W – 330 lm). Nebenlicht mit 6 x 3-Chip-LEDs (1,5 W) und breitstrahlender Lichtverteilung.

Lichttechnik(Hauptlicht):

Lichtstärke: 						I max = 3720 cd / Halbwertswinkel = 12,4°

Beleuchtungsstärke:			150 lx @ 5 m, 6 lx @ 25 m, 1,5 lx @ 50 m

Batteriebetriebszeit:			9,0 h Eco-Mode Hauptlicht

6,0 h Boost-Mode Hauptlicht

27,5 h Nebenlicht

Inklusive drei Vorsteckscheiben (rot, orange, klar/prismiert) zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung.

Schaltfunktionen: Hauptlicht, Nebenlicht, Blinklicht (Hauptlicht), Notlicht

Batterie: wiederaufladbarer, wartungsfreier und gasdichter NC-Akku 4,8V/4Ah

Anschlussspannung: 230V, 50/60Hz, 10VA

Anschlussleitung: Spiralkabel mit Euro-Stecker

Schutzklasse: II

Schutzart: IP54

Optionen:

- Schockgeprüfter Wandhalter

- Wandkonsole

Typ: W276.3/7 LED

Fabrikat: ALMAT