RZ STELLA Leuchtscheibe 16, Wandhalbeinbaumontage parallel, ohne Piktogrammscheibe

Leuchtscheibe für parallele Wandmontage mit komplett umlaufenden transparenten Rahmen in eckiger Bauform. Das integrierte, tauschbare Hochleistungs-LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms. Elektronik mit Einzelleuchtenüberwachung. Normen SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Erkennungsweite:				32 m

Gehäuse: 			Polycarbonat, flammhemmend,

Standardfarbe weiss, RAL 9003

Scheibe: 					PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und

tauschbarem LED Leuchtmittel

Schutzklasse:  					II (CGS), III (PLC)

Schutzart: 					IP40

Versorgungsarten: 				CGS, PLC

Eingangsspannung: 				230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS),

24 V DC +/-20%(PLC)

Leuchtmittel:  					Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel:			3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)

Temperaturbereich: 				-15 °C bis +40 °C

Netzanschlussklemmen: 			1 mm² - 2,5 mm²

Montageart:					Wandhalbeinbaumontage parallel

Abmessungen inkl. Gehäuse L x H x T (mm):	346 x 186 x 92

Pos.)			Stück

Typ: 	  		RZ STELLA Wandmontagesatz für UP-Dose CGS, 16, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100058

Fabrikat: 		ALMAT

Pos.)			Stück

Typ: 	  		RZ STELLA Wandmontagesatz für UP-Dose PLC, 16, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100161

Fabrikat: 		ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PL

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil links zu STELLA 16 Wandmontage

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PL

Artikelnummer:					L04.100141

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PR

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil rechts zu STELLA 16 Wandmontage

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PR

Artikelnummer:					L04.100271

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PU

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil unten zu STELLA 16 Wandmontage

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage PU

Artikelnummer:					L04.100303

Fabrikat: 					ALMAT