29011 LED CG-S

Pos.    )		Stück

Einseitig abstrahlende LED – Rettungszeichenleuchte für Wandmontage, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Modular aufgebaute Leuchte mit einseitiger, abgerundeter Lichtaustrittsfläche, bestehend aus: Leuchtenunterteil und Leuchtenoberteil aus 850°C glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat sowie Scheibe mit Siebdruckpiktogramm.

Lichtquelle: 3 x hocheffiziente, weiße Highpower-LED 1,1 W mit einer Lebensdauer von 50000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Erkennungsweite: 										32 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:		100%

Gehäusematerial: 										Polycarbonat

Gehäusefarbe: 											Lichtgrau, RAL 7035

Anschlussklemmen:									Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:									220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:						19 mA

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 						7,6  VA / 4,4 W

Schutzklasse: 											II

Schutzart: 												IP 41

Zulässige Umgebungstemperatur: 					-10°C bis +40°C

Abmessungen Leuchte (mm): 						L = 342, H = 200, T = 68

Pos.    )		Stück

Zubehör für STYLE Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten:

..... Stück Ballschutzkorb

Typ: 29011 LED CG-S

Fabrikat: ALMAT