Webmodul CG-S

# Pos. ...)		Stück

Universales Webmodul CG-S zur Visualisierung und Überwachung einer Zentralbatterieanlage oder Unterstation, Typ ZB-S/US-S, eines Automatischen Textsystems AT-S+, oder eines LP-STAR Notlichtversorgungsgerätes über ein lokales Ethernet (LAN) oder Internet mit handelsüblichem WEB-Browser. Der Netzwerkanschluss und die Konfiguration muss bauseits entsprechend durch eine zuständige IT-Abteilung administriert und eingerichtet werden.

Integriertes Mail-Programm für komfortable, ereignisbezogene Fehlerbenachrichtung per E-Mail, an bis zu 5 E-Mail Empfängern. Das Webmodul CG-S unterstützt die Cyber-Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation und verschlüsseltes E-Mailing. Neben IPv4 wird auch das neue Internetprotokoll IPv6 unterstützt. Eine Modbus/IP-Schnittstelle erlaubt eine Integration an eine übergeordnete Gebäude- oder Prozess-Leittechnik.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

- Einfache Menüführung

- Volle Visualisierung und Überwachung einer ZB-S, US-S, AT-S+ oder LP-STAR über lokales

Ethernet (LAN) mit handelsüblichen WEB-Browser

- Abfrage und Anzeige aller aktuellen Betriebszustände

- Lokalisierte Störungsanzeigen pro Notlicht-Stromkreis und SL/RZ-Leuchten mit Zielortangabe im

Klartext in Verbindung mit Funktionstest

- Ständig aktuelle Angaben über Ladeeinrichtung und Batterie

- Paralleler Zugriff von verschiedenen PC-Arbeitsplätzen auf ein Webmodul möglich

- Integriertes Mail-Programm für komfortable Fehlermeldungen über Mail

- Mailversand nach Art der Fehler bzw. Funktionstest einstellbar

- Bis zu 5 Mail-Empfänger programmierbar

- Konfigurierbare E-Mailverschlüsselung durch STARTTLS oder SSL/TLS

- Einstellbarer Aktualisierungszyklus des WEB-Browser über das Webmodul

- Passwortvergabe mit Anzeige der Passwortqualität

- Authentifizierter Zugriff über Administrator-Konto mit Passwortschutz

- Verschlüsselte Kommunikation über HTTPS

- Parametrierbare Gast-Konten für eingeschränkten Zugriff mit Passwortschutz

- Statische oder dynamische (DHCP) IP-Adressvergabe möglich

- Beliebig viele Webmodule parallel betreibbar

- Übersichtsanzeige aller aktiven Webmodule im lokalem Ethernet mit Statusanzeige und

Hyperlinkfunktion

- Integrierte Modbus/IP Slave Schnittstelle, zum Anschluss einer Modbus/IP basierten

Leittechnik-Software

Anschlussspannung: 24V DC

Leistungsaufnahme: < 1,1W

Anschluss: RJ45

Gehäuse aus Polycarbonat zur DIN-Schienenmontage, 2TE

Abmessungen: L=90 mm, B=35 mm, H=31 mm

Gewicht: ca. 55 g

Schutzart: IP20

Typ: Webmodul CG-S

Fabrikat: ALMAT