RZ Atlantic LED II S LT CG-S

Pos.    )		Stück

Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in hoher Schutzart (IP66) für Wandanbau im Innen- und Außenbereich, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN 4844-1, SN EN ISO 7010 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 411000(NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten.

Robuste Konstruktion aus Aludruckguss mit zahlreichen Möglichkeiten zur Leitungseinführung. Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen. Schlagfester Diffusor aus Polycarbonat. Piktogramm innenliegend für besonders hohe Haltbarkeit.

Spezielle Elektronik für den zuverlässigen Betrieb in tiefen Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C.

Entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax > 0.8.

Lichtquelle: Eine hocheffiziente, weiße High Power LED mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung und 20-stelligen Adressschalter (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Inklusive Einzel – LED – Überwachung (SLI Technologie = Single LED monitoring Intelligence).

Erkennungsweite:				24 m

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):			100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguss, Diffusor: Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					grau

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			5,6 VA / 4,0 W

Leistungsfaktor					0,71

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):		21 mA

Schutzklasse: 					I

Stoßfestigkeitsgrad:				IK09

Schutzart: 					IP66

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-40°C bis +40°C

Lichtquelle:					1 x 2.2 W High Power LED

Abmessungen (mm) :				L = 303, H = 136, T = 62

Zubehör:

… Stück Piktogramm PL (Pfeilrichtung Links) für Atlantic LED II S LT CG-S

… Stück Piktogramm PR (Pfeilrichtung Rechts) für Atlantic LED II S LT CG-S

… Stück Piktogramm PU (Pfeilrichtung Unten) für Atlantic LED II S LT CG-S

… Stück Piktogramm PO (Pfeilrichtung Oben) für Atlantic LED II S LT CG-S

Leuchte mit ENEC - Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: RZ Atlantic LED II S LT CG-S

Fabrikat: ALMAT

RZ Atlantic LED II LT D CG-S

Pos.    )		Stück

Doppelseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-Technologie in hoher Schutzart (IP66) für Deckenanbau im Innen- und Außenbereich, gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN 4844-1, SN EN ISO 7010 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 411000(NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten.

Robuste Konstruktion aus stabilem Aludruckguss-Gehäuse mit zahlreichen Möglichkeiten zur Leitungseinführung und schlagfester, hoher Abdeckung aus klarem Polycarbonat. Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen. Piktogramme innenliegend für besonders hohe Haltbarkeit.

Spezielle Elektronik für den zuverlässigen Betrieb in tiefen Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C.

Entsprechend den Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Piktogramms mit einer Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax > 0.8.

Lichtquelle: Eine hocheffiziente, weiße High Power LED mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung und 20-stelligen Adressschalter (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Inklusive Einzel – LED – Überwachung (SLI Technologie = Single LED monitoring Intelligence).

Erkennungsweite:				24 m

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):			100%

Gehäusematerial: 				Aluminium-Druckguss, Diffusor: Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					grau

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			5,6 VA / 4,0 W

Leistungsfaktor					0,71

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):		21 mA

Schutzklasse: 					I

Stoßfestigkeitsgrad:				IK09

Schutzart: 					IP66

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-40°C bis +40°C

Lichtquelle:					1 x 2.2 W High Power LED

Abmessungen (mm) :				L = 303, H = 136, T = 166

Zubehör:

… Stück Piktogramm PL (Pfeilrichtung Links) für Atlantic LED II D LT CG-S

… Stück Piktogramm PR (Pfeilrichtung Rechts) für Atlantic LED II D LT CG-S

… Stück Piktogramm PU (Pfeilrichtung Unten) für Atlantic LED II D LT CG-S

… Stück Piktogramm PO (Pfeilrichtung Oben) für Atlantic LED II D LT CG-S

Leuchte mit ENEC - Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: RZ Atlantic LED II D LT CG-S

Fabrikat: ALMAT