RZ STELLA Leuchtscheibe 16, Wandaufbaumontage parallel, ohne Piktogrammscheibe

Leuchtscheibe für parallele Wandmontage mit komplett umlaufenden transparenten Rahmen in eckiger Bauform. Das integrierte, tauschbare Hochleistungs-LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms. Elektronik mit Einzelleuchtenüberwachung. Normen SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Erkennungsweite:				32 m

Gehäuse: 			Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe  weiss,

RAL 9003, Optional: Aludesign

Scheibe: 					PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und

tauschbarem LED Leuchtmittel

Schutzklasse:  					II (CGS), III (PLC)

Schutzart: 					IP40

Versorgungsarten: 				CGS, PLC

Eingangsspannung: 				230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS),

24 V DC +/-20%(PLC)

Leuchtmittel:  					Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel:			3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)

Temperaturbereich: 				-15 °C bis +40 °C

Netzanschlussklemmen: 			1 mm² - 2,5 mm²

Montageart:					Wandaufbaumontage parallel

Abmessungen inkl. Gehäuse L x H x T (mm):	346 x 186 x 68

Pos.    )		Stück

Typ: 	  		RZ STELLA Wandaufbaugehäuse CGS, 16, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100269

Fabrikat: 		ALMAT

Pos.    )		Stück

Typ: 	  		RZ STELLA Wandaufbaugehäuse PLC, 16, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100098

Fabrikat: 		ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PL

Pos.      )	Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil links zu STELLA 16 Wandaufbau

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        		Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PL

Artikelnummer:		L04.100304

Fabrikat: 		ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PR

Pos.      )	Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil rechts zu STELLA 16 Wandaufbau

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        		Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PR

Artikelnummer:		L04.100074

Fabrikat: 		ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PU

Pos.      )	Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil unten zu STELLA 16 Wandaufbau

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        		Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau PU

Artikelnummer:		L04.100008

Fabrikat: 		ALMAT