3514 LED CG-S weiss

Pos.    )		Stück

Sicherheitsleuchte in LED-Technologie mit symmetrischer Lichtverteilung für Deckenaufbau gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Runde Bauform mit 135 mm Durchmesser, weiß (ähnlich RAL 9016).

Symmetrische Lichtverteilung für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 10 m. Maximaler Abstand Leuchte zu Leuchte:

> 13 m ab 3,5 m Lichtpunkthöhe  bis zu 18 m bei 7,5 bis 10 m Lichtpunkthöhe

(Berechnungsgrundlage: mind. 1 lx auf Fluchtwegmitte Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 4 x hocheffiziente, weiße HighPower LEDs 1 W mit einer Lebensdauer von 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Gehäuse deckenseitig aus Aluminiumdruckguß für optimierte Wärmeverteilung. Blende besteht aus Stahlblech weiss lackiert (RAL 9016). 2-fache Leitungseinführung deckenseitig oder optional seitlich über 3 Ausbrechöffnungen möglich.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD Technologie).

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich

Lichtstrom:					512lm

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Aluminium, Stahl

Gehäusefarbe: 					Weiß (ähnlich RAL 9016)

Anschlussklemmen:				Steckklemme 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 - 275 VDC

Stromaufnahme Batteriebetrieb:			25mA

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):			9,5VA / 5,8 W

Schutzklasse:					I

Schutzart:					IP 20

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-10°C bis + 40°C

Abmessungen (mm):				D = 135 H = 40 mm

Typ: 3514 LED CG-S

Fabrikat: ALMAT