# RZ 79021 PM CG-S

Pos.    )		Stück

# Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, mit gesiebten Piktogrammscheiben. Für Pendelmontage oder Kettenmontage, mit zweiseitigem Lichtaustritt und Lichtaustritt unten.

EVG mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Automatische Abschaltung bei Störung im Lampenkreis.

Schaltungsart (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) durch geeignete Sicherheitsbeleuchtungsanlagen frei programmierbar. Mischbetrieb im Stromkreis möglich.

# Montageart: Pendel-/Kettenmontage

# Beschriftung: zweiseitig Siebdruck

Erkennungsweite: 60 m

# Spannungsbereiche: 230V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%

Stromaufnahme Batt.-Betrieb: 70 mA

Netzanschlussleistung: 32,2 VA

Zulässiger Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 qmm

Schutzklasse: I; Schutzart: IP 40

Gehäusefarbe: ALU eloxiert

Leuchtmittel: Für Leuchtstofflampe 18 Watt T26, 1350lm (gehört nicht zum Lieferumfang)

Abmessungen Leuchte (mm): L = 636, H = 335, T = 80

# Typ: RZ 79021 PM CG-S

Fabrikat: ALMAT

Pos.    )		Stück

Zubehör für Alu-Klick RZ 79021 PM CG-S:

- Pendelpaar 0,5m mit Baldachin, silber

- Pendelpaar 1m mit Baldachin, silber

- Pendelpaar 1,5m mit Baldachin, silber

- Kettenbefestigung

- Blindscheibe

- Klare Scheibe, strukturiert

# Fabrikat: ALMAT