CrystalWay 19022 CG-S

Pos.    )		Stück

LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte, universell einsetzbar für Wand- und Deckenmontage mit ein- oder zweiseitigem Lichtaustritt; gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22, SN EN ISO 7010 und SN EN1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN 411000(NIN) und SN EN 50172.

Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Rettungszeichen in LED-Lichtleiter-Technologie für besonders gleichmäßige und

helle Ausleuchtung des Piktogramms:

Lm >= 500 cd/m²  der weißen Kontrastfarbe und

Lm >= 200 cd/m² über das gesamte Piktogramm

Hohe Lebensdauer > 50 000h (L80) der hocheffizienten LEDs.

Besonders schlankes Design (Piktogramm-Scheibe nur 7,5 mm) mit kompaktem Decken-  bzw. Wandanbaugehäuse mit einer Höhe von nur  22 mm und einem hochtransparenten Rahmen.

Einfach zu befestigendes Gehäuseunterteil inklusive Anschlussklemmen für Durchverdrahtung. Mit vier leicht zu öffnenden Kabeleinführungen (2 x Ø 11 mm, 2 x Ø 13 mm); als flexible Membrane ausgeführt.

Die gesamte Montage und Kontaktierung der Leuchte am Gehäuseunterteil erfolgt werkzeuglos über Schnapp- bzw. Federkontakte.

Lieferumfang: Inklusive Montagezubehör für Decken- und Wandmontage und

vor Ort konfigurierbaren Siebdruck-Piktogrammen (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind).

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung

mit 20-stelligen Adressschaltern.

Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneten Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technik möglich.

Erkennungsweite: 				30 m

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				PC, PMMA

Gehäusefarbe: 					Transparentes Acrylglas, Weiß RAL 9003

Anschlussklemmen:				2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				220 - 240 V AC, 50/60 Hz  /  176 V - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung): 			6,5 VA / 3,7 W

< 0,5W in Bereitschaftsschaltung

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		15 mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 42

Schlagfestigkeit:				IK04

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-20°C bis +40°C

Abmessungen bei Wandmontage (mm):		B = 331, H = 183,  T = 30

Abmessungen bei Deckenmontage (mm):	B = 331, H = 205,  T = 47

Drittstellenzertifikat:				ENEC

Zubehör :

..... Stück 	Seilabhängungs-Set

..... Stück 	Seilabhängungs-Set 6m

..... Stück	Einbaurahmen einfach, für Hohldeckeneinbau

..... Stück	Einbaurahmen mit Blende, für Hohldecken-/Betoneinbau

..... Stück	Einbaurahmen mit Blende, für Seilmontage Hohldecken-/Betoneinbau

..... Stück	Betoneinbaukasten für Einbaurahmen mit Blende

Typ: CrystalWay 19022 CG-S

Fabrikat: ALMAT