RZ STELLA Leuchtscheibe 15, Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung, ohne Piktogrammscheibe

Leuchtscheibe für Deckenmontage mit Seilabhängung und mit komplett umlaufenden transparenten Rahmen in eckiger Bauform. Das integrierte, tauschbare Hochleistungs-LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms. Elektronik mit Einzelleuchtenüberwachung. Normen SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Erkennungsweite:				30 m

Gehäuse: 			Polycarbonat, flammhemmend,

Standardfarbe weiss, RAL 9003

Scheibe: 					PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und

tauschbarem LED Leuchtmittel

Schutzklasse:  					II (CGS), III (PLC)

Schutzart: 					IP40

Versorgungsarten: 				CGS, PLC

Eingangsspannung: 				230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS)

24 V DC +/-20% (PLC)

Leuchtmittel:  					Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel:			3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)

Temperaturbereich: 				-15 °C bis +40 °C

Netzanschlussklemmen: 			1 mm² - 2,5 mm²

Montageart:					Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung

Abmessungen inkl. Gehäuse L x H x T (mm):	390 x 46 x 90

Pos.)			Stück

Typ: 	RZ STELLA Einbaugehäuse Gr.3 CGS, 15, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100242

Fabrikat: 		ALMAT

Pos.)			Stück

Typ: 	RZ STELLA Einbaugehäuse Gr.3 PLC, 15, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100263

Fabrikat: 		ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

Pos.)						Stück

Typ: 				RZ STELLA Seilmontageset 1,5 m

Artikelnummer:					L04.100234

Fabrikat: 					ALMAT

Pos.)						Stück

Typ: 				RZ STELLA Seilmontageset 4,0 m

Artikelnummer:					L04.100329

Fabrikat: 					ALMAT

Optional Sichtbeton Eingiesskasten

Pos.)						Stück

Typ: 				RZ STELLA Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3

Artikelnummer:					L04.100099

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil links zu STELLA 15 Deckenmontage PL

Erkennungsweite: 				30 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		320 x 190 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL

Artikelnummer:					L04.100268

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PR

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil rechts zu STELLA 15 Deckenmontage PR

Erkennungsweite: 				30 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		320 x 190 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PR

Artikelnummer:					L04.100078

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandmontage mit PU

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil unten zu STELLA 15 Deckenmontage PU

Erkennungsweite: 				30 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		320 x 190 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PU

Artikelnummer:					L04.1000261

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL/PR

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil links / Pfeil rechts zu STELLA 15 Deckenmontage PL/PR

Erkennungsweite: 				30 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		320 x 190 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL/PR

Artikelnummer:					L04.100314

Fabrikat: 					ALMAT