RZ STELLA Leuchtscheibe 16, Wandaufbaumontage parallel mit Lichtaustritt, ohne Piktogrammscheibe

Leuchtscheibe für parallele Wandmontage mit komplett umlaufenden transparenten Rahmen in eckiger Bauform mit zusätzlichem Lichtaustritt. Das integrierte, tauschbare Hochleistungs-LED-Modul der Leuchtscheibe sorgt in Verbindung mit der scheibeninternen Lichtlenkung für die normenkonforme Ausleuchtung des werkseitig aufgebrachten Siebdruckpiktogramms. Elektronik mit Einzelleuchtenüberwachung. Normen SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838.

Erkennungsweite:				32 m

Gehäuse: 			Polycarbonat, flammhemmend,

Standardfarbe weiss, RAL 9003

Scheibe: 					PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung

und tauschbarem LED Leuchtmittel

Schutzklasse:  					II

Schutzart: 					IP40

Versorgungsarten: 				CGS

Eingangsspannung: 				230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC

Leuchtmittel:  					Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel:			3,80 W

Temperaturbereich: 				-15 °C bis +40 °C

Netzanschlussklemmen: 			1 mm² - 2,5 mm²

Montageart:					Wandaufbaumontage parallel

Abmessungen inkl. Gehäuse L x H x T (mm):	346 x 186 x 68

Pos.)			Stück

Typ: 	  		RZ STELLA Wandaufbaugehäuse CGS, 16, ohne Piktogrammscheibe

Artikelnummer:		L04.100269

Fabrikat: 		ALMAT

Passendes Piktogramm ist auszuwählen.

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PL

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil links zu STELLA 16 Wandaufbau mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PL

Artikelnummer:					L04.100275

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PR

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil rechts zu STELLA 16 Wandaufbau mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PR

Artikelnummer:					L04.100089

Fabrikat: 					ALMAT

Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PU

Pos.)						Stück

Piktogrammscheibe mit Pfeil unten zu STELLA 16 Wandaufbau mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten

Erkennungsweite: 				32 m

Scheibenmaterial:				PMMA

Abmessungen Scheibe L x H x T (mm):		346 x 186 x 12

Norm:						ISO 7010

Typ:        					Piktogrammscheibe zu STELLA 16 Wandaufbau mit LA PU

Artikelnummer:					L04.100003

Fabrikat: 					ALMAT