SIMPLEMENT 2 TS5-LED-PLC/CG-S comp.

Positionsnummer:		                 	Menge:

LED – Tiefstrahl-Sicherheitsleuchte gem. SN EN 60598-2-22 sowie den SN 411000(NIN) (Niederspannungsrichtlinie) für Decken- bzw. Wandmontage.

Leuchte mit werkzeuglos öffenbarer, flammhemmender, UV-stabilisierter, transparenter Haube. Leuchtengehäuse aus flammhemmendem, UV-stabilisiertem, halogenfreiem Polycarbonat gem. IEC 61249-2-21 in RAL 9003.

Optimale Lichtverteilung mittels lichtlenkendem Reflektor, bestückt mit 15 Mid-Power-LEDs, Farbtemperatur: 5000K. PMMA Scheibe optional, die angegebenen Erkennungsweiten entsprechen der SN EN1838 für hinterleuchtete Rettungszeichen.

Spezielles Wärmemanagement zur Erfüllung der Bemessungslebensdauer L80B10 50000 h und zur Einhaltung der 50.000 h / 5 Jahre Vollgarantie gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

*230V*: Spezielle Versorgungselektronik mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

*24V*: LED-Converter für PLC24 Versorgung. Die Adressierung bzw. Dimmung erfolgt per Software.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschafts- bzw. Dauerlicht) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises, mit geeigneter Gruppen- oder Zentralbatterieanlage, ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich. Die Einstellung der gewünschten Schaltart erfolgt über die jeweilige Anlagensoftware.

Für die Projektplanung wurde ein Lichtpunktabstand (Leuchte zu Leuchte) von __ m in Längsrichtung bei __ m Montagehöhe vorgesehen.

Montage der Leuchte: ____________________________.

*230V*:

Lichtstrom:	 				540 lm

Lichtquelle:					15 Stk. Mid-Power-LED

Nennleistung Leuchtmittel:			3,4 W

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					RAL 9003

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				230 V AC +/- 10%, 50 Hz; 220 V DC +/- 25%

Scheinleistung:					8,5 VA

Stromaufnahme Batteriebetrieb:		23,5 mA

Schutzklasse: 					II

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäß EN1838:		32 m

Abmessungen (mm):				B = 340, H = 65, T = 64,5

*PLC24*:

Lichtstrom:	 				540 lm

Lichtquelle:					15 Stk. Mid-Power-LED

Nennleistung Leuchtmittel:			3,4 W

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial: 				Polycarbonat

Gehäusefarbe: 					RAL 9003

Anschlussklemmen:				3 x 2 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:				24 V DC +/- 20%

Wirkleistung:				 	4,1 W

Schutzklasse: 					III

Schutzart: 					IP 65

Zulässige Umgebungstemperatur: 		-15°C bis +40°C

Erkennungsweite gemäß EN1838:		32 m

Abmessungen (mm):				B = 340, H = 65, T = 64,5

Wie Fabrikat:	ALMAT

Wie Typ: 	SIMPLEMENT 2 TS5

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type:        ………………………………

Zubehör für SIMPLEMENT 2 TS5 Sicherheitsleuchte:

Positionsnummer:  							Menge:

- Montagezubehör für Decken-, Wand- bzw. abgehängte Montage

- Betoneinbaukasten

- Unterputzkasten

- Schutzabdeckung

- Schutzgehäuse

- Ballschutzkorb

- Piktogrammscheiben für Erkennungsweite 32 m

Wie Fabrikat:	ALMAT

Wie Typ: 	Zubehör für SIMPLEMEN 2 TS5 Sicherheitsleuchte

Angebotenes Fabrikat: ………………………………
Angebotene Type:        ………………………………