SL 84022.1 LED CG-S, rund, IP65

Pos.    )		Stück

Runde Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) in LED-Technologie für Wand- oder Deckenmontage. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Gem. SN EN 60598-1, SN EN 60598-2-22 und SN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. SN EN 50172 und SN 411000 (NIN). Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Robuste Konstruktion aus Aludruckguss-Gehäuse mit Pulverbeschichtung. Schlagfester Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Mit zwei wasserdichten Kabeleinführungen und Doppelanschlussklemme für Durchgangsverdrahtung. Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen.

Symmetrische Lichtverteilung mit optimierter Gleichmäßigkeit der Lichtaustrittsfläche.

Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:

>14,2 m ab 3 m Lichtpunkthöhe und

>=20 m ab 9 bis 12 m Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage: Deckenmontage, Fluchtwegausleuchtung mit mind. 1lx gem. SN EN1838, Wartungsfaktor = 0,8)

Lichtquelle: 42 hocheffiziente, weiße Low Power LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie möglich.

Lichtstrom:						850 lm

Lichtstrom am Ende

der Nennbetriebsdauer (EBLF):				100%

Gehäusematerial:					Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Diffusor: Polycarbonat

Gehäusefarbe:						Weiß RAL 9010

Anschlussklemmen:					2 x 3 x 2,5 mm²

Anschlussspannung:					220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 V DC

Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):				10,7 VA / 9,3 W

Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V):			47 mA

Schutzklasse:						I

Stoßfestigkeit:						IK10

Schutzart:						IP65

Zulässige Umgebungstemperatur:			-20°C bis +40°C

Lichtquelle:						42 x 180 mW Low Power LEDs, 4000K CRI 80

Abmessungen (mm):					D = 266, H = 98

Leuchte mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.

Typ: SL 84022.1 LED CG-S, rund, IP65

Fabrikat: ALMAT