# EXIT CG-S

Pos.    )		Stück

vollüberwachte explosionsgeschützte LED- Rettungszeichenleuchte EXIT gem. SN EN 60598 T2.22 für Notleuchten mit eingebautem CG-S Modul zum Anschluss an CEAG - Notlichtversorgungssystemen und 20- stelligem Adressschalter.

AC und DC-Betrieb (Notlichtbetrieb) gem. den Anforderungen der SN EN 60079 und SN EN 60598.

Entspricht der ATEX- Richtlinie 94/9/EG

Für Bereiche der Ex- Zonen 1, 2, 21 und 22 gemäß IEC 60079-0

Gehäuse aus hochwertigem Polykarbonat, mit Haube aus klarem Polykarbonat

Für Wandmontage

1 x Ex e-Leitungseinführung M 20 x 1,5 (Kunststoff), 1 x Ex e-Blindverschraubung M 20 x 1,5

Technische Daten:

Bemessungsspannung AC				220-254V

Bemessungsspannung DC				195-250 V

Bemessungsfrequenz					50 - 60 Hz

Bemessungsstrom					AC/ 0,02 A DC

Leistungsaufnahme					6 VA

## Schutzklasse						I

Schutzart nach IEC 60529				IP66

Zulässige Umgebungstemperatur			-20°C bis + 50°C

Lampe							30 Hochleistungs-LEDs, weiß

EG-Baumusterprüfbescheinigung		<Ex> II 2 G Ex e ib mb T6 (ta max. + 40 ° C), T5 (ta max. +50 °C) 
<Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Klemmen						3 x Doppelbelegungsklemmen 2,5 qmm

Maße							340x150x75 mm

## Gewicht						2,4 Kg

Farbe							hellgrau

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang

Typ: EXIT CG-S, Pfeil unten (PU)

Fabrikat: ALMAT