# RCM-AS Fernanzeige Aufputz

# Pos. ...)		Stück

# RCM-AS Fernanzeige entspr. SN 41100 (NIN)

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen.

Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.

LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört.

Gehäuse: Thermoplast Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

Schtzart: IP 20

Abmessungen (mm): B=80, H=80, T=52

Anschlussleitung: J-Y(ST)Y 4x2x0,8

Maximale Leitungslänge: 2000m

# Typ: RCM-AS Fernanzeige Aufputz

Fabrikat: ALMAT

# RCM-AR Fernanzeige Unterputz

# Pos. ...)		Stück

# RCM-AR Fernanzeige entspr. SN 41100 (NIN)

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen.

Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.

LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört.

Gehäuse: Thermoplast Kunststoffgehäuse für Unterputzmontage

Schtzart: IP 20

Abmessungen (mm): B=80, H=80, T=12 ohne Unterputz Dose.

Durchmesser Unterputz Dose: 70, Tiefe Unterputz Dose: 64

Anschlussleitung: J-Y(ST)Y 4x2x0,8

Maximale Leitungslänge: 2000m

# Typ: RCM-AR Fernanzeige Einbau

Fabrikat: ALMAT