VisionGuard BACnet/IP-Schnittstelle

Softwarelizenz zur Anbindung einer Gebäudeleittechnik (GLT) an VisionGuard über BACnet/IP

Pos.   )		Stück

BACnet Server für VisionGuard zur Anbindung einer BACnet basierten Gebäudeleittechnik an die VisionGuard mit DualGuard-S über BACnet/IP. Der BACnet Server bietet der Gebäudeleittechnik ereignisorientierte BACnet-Objekte mit den relevanten Status-/Störmeldungen von DualGuard-S Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technologie.

Die BACnet/IP-Schnittstelle bietet je DualGuard-S Zentralbatteriesystem 35 Statusmeldungen und 4     analoge Batteriewerte:

- Normalbetrieb

- Fehler Priorität 1 (Summenstörung mit Leuchtenfehler)

- Fehler Priorität 2 (Summenstörung ohne Leuchtenfehler)

- Kommunikationsfehler extern (DualGuard-S zur VisionGuard)

- 3-PM-IO/TLS Fehler (Summenstörung)

- Funktionstest Vorlauf

- Funktionstest aktiv

- Batteriedauertest Vorlauf

- Batteriedauertest aktiv

- Tiefentladeschutz aktiv

- Tiefentladeschutz war aktiv, muss quittiert werden

- Handrückschaltung aktiv

- Nachlaufendes Notlicht aktiv

- Gerät ist blockiert (Summenmeldung)

- Gerät ist blockiert (über HMI)

- Gerät ist blockiert (über Webvisu)

- Gerät ist blockiert (über ACU)

- Gerät ist blockiert (über GLT/VisionGuard)

- Netzausfall (Summenmeldung)

- Netzausfall (an der DualGuard-S) (ATSD)

- Netzausfall (über ACU)

- Netzausfall (3-PM-IO 3-Phasenwächter)

- Lade-/Batteriefehler (Summenstörung)

- Batteriefehler (Unterbrechung Batteriekreis)

- Batteriefehler (Überspannung)

- Batteriebetriebsdauer nicht erreicht

- BCM Fehler (Battery Control Module)

- CM Summenstörung (Charging Module)

- BDM Fehler (Battery Block Monitoring)

- BBS Summenstörung (Battery Block Sensor)

- ACU Fehler

- PSU Fehler (Power Supply Unit)

- ISO Fehler

- Stromkreisstörung (Summenstörung)

- Leuchtenstörung (Summenstörung

- Batteriespannung (Volt)

- Lade-/Entladestrom (Ampere)

- Temperatur (°C)

- Ladezustand der Batterie (%)

Ausführung:

…. Stk. BACnet/IP-Schnittstelle als donglefreie Softwarelizenz

Typ: VisionGuard BACnet/IP-Schnittstelle für die Gebäudeleittechnik

Fabrikat: ALMAT