VisionGuard Basisversion

Pos.   )		Stück

VisionGuard – vollautomatische Überwachungs-, Steuerungs- und Programmiersoftware für DualGuard-S Zentralbatteriesysteme bis runter zur Leuchtenebene. Die moderne webbasierte Client-/Server Struktur erlaubt die Installation und den Betrieb auf beliebigen Windows basierten IT-Umgebungen wie handelsübliche PC oder virtuelle Maschinen mit aktuellen Windows 10 (64Bit) oder Windows Server 2016 / 2019 – Betriebssystemen. Der Zugriff auf die VisionGuard erfolgt über handelsübliche Webbrowser. So entfällt eine aufwendige Installation und Instandhaltung einer proprietären Client-Software. Durch das responsive Webdesign passt sich die Benutzeroberfläche automatisch unterschiedlichen Displaygrößen an, sodass problemlos mobile Anzeigen wie Tablets oder Smartphones für die Visualisierung genutzt werden können.

- Webbasierte Client-/Server Struktur erlaubt Multi-User-Betrieb mit unabhängigem parallelem Zugriff von verschiedenen PC-Arbeitsplätzen

- Durch Nutzung von Standard Web-Browsern als Web-Client, ist keine Installation von dedizierter Client Software notwendig

- Modernes Dashboard Design mit Widgets für eine volle Visualisierung, Überwachung, Steuerung und Programmierung von allen Notlichtsystemen und Leuchten

- Responsive Webdesign für optimale Darstellung auf beliebig unterschiedlichen Bildschirmgrößen

- Optimale Darstellung in FULL HD (1920 x 1080 dpi)

- Dongle freie Softwarelizensierung

- Konfigurierbare Benutzerkonten mit 4 Benutzerrollen mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen

- bis zu 500 DualGuard-S / DualGuard-S US-S voll überwach- und steuerbar

- Detaillierte E-Mail Funktion mit konfigurierbaren Alarm E-Mails und Status E-Mails für beliebig viele Mailempfänger

- Erweiterte Druckfunktionen mit detaillierten Statusinformationen

- Lokalisierte Störungsanzeigen pro Notlicht-Stromkreis und SL/RZ-Leuchten mit Zielortangabe im Klartext in Verbindung mit Funktionstest

- Ständig aktuelle Angaben über Ladeeinrichtungen und analoge Batteriewerte

- Speicherung und Abrufmöglichkeit aller Prüfbuchdaten über einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren

- Alarmliste mit Anzeige aller relevanten Ereignisse mit Datum und Zeitstempel inkl. Filterfunktionen

- Zusätzliche Sicherung der Daten auf externe Datenträger jederzeit möglich

Optionen:

.... Stück:  Basisversion für 3 DualGuard-S

.... Stück:  Basisversion für 10 DualGuard-S

.... Stück:  Basisversion für 25 DualGuard-S

.... Stück:  Basisversion für 50 DualGuard-S

.... Stück:  Basisversion für 100 DualGuard-S

.... Stück:  Basisversion für 500 DualGuard-S

Typ: Visualisierungssoftware VisionGuard Basisversion

Fabrikat: ALMAT